Załącznik nr 1b do SIWZ

Opis przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla cz. II

Skaner płaski – 18 szt.

| Lp. | Parametr | Wartość |
| --- | --- | --- |
|  | Typ skanera | Skaner z automatycznym podajnikiem dokumentów ADF oraz z funkcją skanowania z szyby |
|  | Tryb skanowania | Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe (duplex); tryb kolorowy i monochromatyczny |
|  | Przeznaczenie urządzenia | Skanowanie dokumentów o różnych formatach i/lub gramaturach bez konieczności ich wcześniejszej segregacji |
|  | Format skanowanych dokumentów | A4 i mniejsze |
|  | Rodzaj lampy | LED |
|  | Element światłoczuły | matryce CCD lub CIS |
|  | Prędkość skanowania dla A4 portret, 300 DPI, dla każdego z trybów: kolorowy, monochromatyczny | minimum 60 kartek dwustronnych (120 pojedynczych stron)/min |
|  | Rozdzielczość optyczna | minimum 600 DPI |
|  | Rozdzielczość wyjściowa | przynajmniej 100-1200 DPI |
|  | Głębia kolorów | zewnętrzna przynajmniej: tryb kolorowy – 24 bity, tryb monochromatyczny – 8 bitów |
|  | Panel kontrolny | przyciski funkcyjne oraz wyświetlacz. |
|  | Automatyczny podajnik dokumentów | minimum 80 arkuszy A4 o gramaturze 80g/m2 |
|  | Skanowanie z szyby | tak |
|  | Tryb skanowania kopert | możliwość skanowania kopert A4 i mniejszych przy użyciu ADF |
|  | Poprawa jakości skanowanych dokumentów | oczyszczanie kolorów lub interaktywna regulacja koloru, automatyczny kolor lub automatyczne wykrywanie koloru, usuwanie kolorów; podkreślanie obrazu lub filtr ostrości; usuwanie efektu mory lub filtrowanie smug; prostowanie obrazu pomijanie pustej strony lub wykrywanie pustych stron na podstawie zawartości; naprawa krawędzi lub inteligentne wypełnienie krawędzi obrazu; usuwanie dziurek. |
|  | Interfejs komunikacyjny z PC | USB 2.0 lub wyższy |
|  | Obciążenie dzienne | minimum 4000 stron |
|  | Zakres gramatury skanowanych dokumentów dla ADF | od 40g/m2 do 300g/m2 |
|  | Ochrona dokumentów przed zgnieceniem | tak |
|  | Czujnik podwójnych pobrań dokumentów | tak |
|  | Oprogramowanie do odczytu kodów kreskowych | tak |
|  | Wsparcie dla sterowników TWAIN, ISIS | tak |
|  | Wspierane systemy operacyjne | Zamawiający wymaga współpracy skanera z posiadanymi i wykorzystywanymi przez Zamawiającego komputerami, na których zainstalowane są systemy operacyjne: Windows 7/ Windows 8.1/Windows 10 |
|  | Gwarancja | minimum 2 lata |
|  | Deklaracja zgodności | urządzenie musi posiadać deklarację zgodności CE |