Specyfikacja interfejsów zewnętrznych systemu ProfiBaza

wersja 09.06.2019

Spis treści

2	Pobieranie listy interwencji z zakresu zdrowia publicznego spełniających określone kryteria	3

2.1	Profile HL7 FHIR dla wymienianych obiektów	3

2.1.1	Interwencja z zakresu zdrowia publicznego (PLNiphPublicHealthIntervention)	3

2.1.2	Działanie z zakresu zdrowia publicznego (PLNiphPublicHealthActivity)	8

2.1.3	Podmiot (PLNiphOrganizationalEntity)	13

2.2	Interakcje	15

2.2.1	Pobieranie interwencji z zakresu zdrowia publicznego spełniających określone kryteria	15

3	Wyszukiwanie dokumentów źródłowych	18

3.1	Profile HL7 FHIR dla wymienianych obiektów	18

3.1.1	Metryka dokumentu źródłowego (PLNiphSourceDocumentReference)	18

3.1.2	Podmiot (PLNiphOrganizationalEntity)	21

3.1.3	Rozszerzenie: Poziom Jednostki Samorządu Terytorialnego (PLNiphExtOrganizationalEntityRegionalLevelCode)	23

3.2	Interakcje	24

3.2.1	Wyszukiwanie dokumentów źródłowych	24

4	Pobieranie dokumentów źródłowych	26

4.1	Interakcje	26

4.1.1	Pobieranie dokumentów źródłowych	26

5	Interfejsy usługi konfiguracji i generowania raportów analitycznych	27

5.1	Interakcje	27

5.1.1	Pobieranie listy aplikacji zawierających grupy raportów i paneli nawigacyjnych	27

5.1.2	Pobieranie listy raportów dla aplikacji w ramach raportowania analitycznego	28

5.1.3	Pobieranie listy paneli nawigacyjnych dla aplikacji w ramach raportowania analitycznego	29

5.1.4	Pobieranie warstwy prezentacyjnej raportu analitycznego	30

5.1.5	Pobieranie warstwy prezentacyjnej panelu nawigacyjnego	30

Pobieranie listy interwencji z zakresu zdrowia publicznego spełniających określone kryteria

Interfejs umożliwiający wyszukiwanie interwencji z zakresu zdrowia publicznego (programów zdrowotnych, działań zdrowotnych w obrębie programów oraz interwencji nieprogramowych) przy wykorzystaniu określonego zbioru parametrów wyszukiwania. Struktura wymienianych za pomocą interfejsu obiektów została wyspecyfikowana przy użyciu standardu HL7 FHIR. Operacja wywołania wyszukiwania interwencji z zakresu zdrowia publicznego wykorzystuje standardową operacją HL7 FHIR REST API wywoływaną przy pomocy protokołu HTTP/HTTPS. Na potrzeby zapisania danych interwencji z zakresu zdrowia publicznego oraz powiązanych z nimi podmiotów (opracowujących, realizujących oraz finansujących interwencje z zakresu zdrowia publicznego) zdefiniowano profile FHIR dla zasobów typu HealthcareService oraz Organization, a także niezbędne rozszerzenia, dla danych wykraczających poza standardowy zakres atrybutów bazowych zasobów FHIR. Jako wynik wywołania wyszukiwania zwracany jest zasób typu Bundle zawierający zbiór zasobów typu HealthcareService reprezentujących dane działań interwencji z zakresu zdrowia publicznego.

Profile HL7 FHIR dla wymienianych obiektów

Interwencja z zakresu zdrowia publicznego (PLNiphPublicHealthIntervention)

Kanoniczny URL: http://pzh.gov.pl/fhir/StructureDefinition/PLNiphPublicHealthIntervention

Dane interwencji z zakresu zdrowia publicznego (programu zdrowotnego lub interwencji nieprogramowej) zapisywane są w postaci zasobu HL7 FHIR typu HealthcareService, który musi być zgodny z profilem PLNiphPublicHealthIntervention.

Atrybuty zasobu

- identifier – identyfikator interwencji z zakresu zdrowia publicznego nadany przez NIZP–PZH w ramach ewidencji programów zdrowotnych i interwencji nieprogramowych w aplikacji ProfiBaza.

  - system – unikalny identyfikator przestrzeni identyfikacji (puli identyfikatorów).

  - value – wartość identyfikatora.

- active – określenie statusu aktywności interwencji z zakresu zdrowia publicznego.

- category – kod rodzaju aktywności w zakresie zdrowia publicznego pozwalający na rozróżnienie programów zdrowotnych, działań w obrębie programów zdrowotnych oraz interwencji nieprogramowych.

  - coding – wskazanie pozycji ze słownika terminologicznego.

    - system – unikalny identyfikator słownika terminologicznego.

    - code – kod pozycji ze słownika terminologicznego.

    - display – nazwa pozycji ze słownika terminologicznego (nazwa wyświetlana).

- type – kod rodzaju działania w ramach interwencji z zakresie zdrowia publicznego.

  - coding – wskazanie pozycji ze słownika terminologicznego.

    - system – unikalny identyfikator słownika terminologicznego.

    - code – kod pozycji ze słownika terminologicznego.

    - display – nazwa pozycji ze słownika terminologicznego (nazwa wyświetlana).

- name – nazwa interwencji z zakresu zdrowia publicznego (nazwa programu zdrowotnego lub interwencji nieprogramowej).

- comment – opis interwencji z zakresu zdrowia publicznego.

- telecom – adres telekomunikacyjny (nr telefonu, email itp.) do osoby odpowiedzialnej za informacje na temat interwencji z zakresu zdrowia publicznego.

  - system – wskazanie rodzaju adresu telekomunikacyjnego (np. nr telefonu, email).

  - value – właściwa wartość zawierająca dane adresu telekomunikacyjnego.

- coverageArea – wskazanie obszarów obowiązywania interwencji w zakresie zdrowia publicznego,

  - identifier – identyfikator TERYT określonego obszaru.

    - system – atrybut system powinien mieć wartość http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt, która jest kanonicznym adresem URL unikalnie identyfikującym pulę identyfikatorów TERYT.

    - value – atrybut value powinien zawierać wartość właściwego identyfikatora TERYT.

- eligibility – kod oznaczający grupę populacji, dla której przeznaczona jest interwencja z zakresu zdrowia publicznego.

  - coding – wskazanie pozycji ze słownika terminologicznego.

    - system – unikalny identyfikator słownika terminologicznego.

    - code – kod pozycji ze słownika terminologicznego.

    - display – nazwa pozycji ze słownika terminologicznego (nazwa wyświetlana).

- eligibilityNote – opis zasad dostępności interwencji z zakresu zdrowia publicznego dla określonej grupy pacjentów.

- characteristic – kod określający zasięg interwencji z zakresu zdrowia publicznego.

  - coding - wskazanie pozycji ze słownika terminologicznego.

    - system – unikalny identyfikator słownika terminologicznego.

    - code – kod pozycji ze słownika terminologicznego.

    - display – nazwa pozycji ze słownika terminologicznego (nazwa wyświetlana).

Powiązania terminologiczne

- HealthcareService.category

  - Element code zawiera pozycję ze zbioru wartości dla rodzajów aktywności z zakresu zdrowia publicznego. Zbiór wartości dla tego elementu identyfikowany jest kanonicznym URL: http://pzh.gov.pl/fhir/ValueSet/rodzaje-aktywnosci-zp.

  - Element system musi mieć wartość: http://pzh.gov.pl/fhir/CodeSystem/rodzaje-aktywnosci-zp.

  - Element displayName zawiera nazwę rodzaju aktywności z zakresu zdrowia publicznego.

- HealthcareService.type

  - Element code zawiera pozycję ze zbioru wartości dla typów interwencji z zakresu zdrowia publicznego. Zbiór wartości dla tego elementu identyfikowany jest kanonicznym URL: http://pzh.gov.pl/fhir/ValueSet/typ-interwencji-zp.

  - Element system musi mieć wartość: http://pzh.gov.pl/fhir/CodeSystem/typ-interwencji-zp.

  - Element displayName zawiera nazwę typu interwencji z zakresu zdrowia publicznego.

- HealthcareService.eligibility

  - Element code zawiera pozycję ze zbioru wartości dla rodzaju grupy populacji, do której skierowana jest interwencja z zakresu zdrowia publicznego. Zbiór wartości dla tego elementu identyfikowany jest kanonicznym URL: http://pzh.gov.pl/fhir/ValueSet/rodzaj-grupy-populacji.

  - Element system musi mieć wartość: http://pzh.gov.pl/fhir/CodeSystem/rodzaj-grupy-populacji.

  - Element displayName zawiera nazwę rodzaju grupy populacji, do której skierowana jest interwencja.

- HealthcareService.characteristic

  - Element code zawiera pozycję ze zbioru wartości dla oznaczenia zasięgu interwencji z zakresu zdrowia publicznego. Zbiór wartości dla tego elementu identyfikowany jest kanonicznym URL: http://pzh.gov.pl/fhir/ValueSet/zasieg-interwencji-zp.

  - Element system musi mieć wartość: http://pzh.gov.pl/fhir/CodeSystem/zasieg-interwencji-zp.

  - Element displayName zawiera nazwę pozycji określającej zasięg interwencji.

Rozszerzenia zasobu

- developingEntity – wskazanie podmiotu opracowującego interwencję w zakresie zdrowia publicznego. Element zawiera referencję do zasobu typu Organization zgodnego z profilem PLNiphOrganizationalEntity.  Zasób ten jest zawarty w nadrzędnym zasobie niosącym informacje o interwencji. (HealthcareService).

- implementingEntity – wskazanie podmiotu realizującego interwencję w zakresie zdrowia publicznego. Element zawiera referencję do zasobu typu Organization zgodnego z profilem PLNiphOrganizationalEntity.  Zasób ten jest zawarty w nadrzędnym zasobie niosącym informacje o interwencji. (HealthcareService).

- foundingEntity – wskazanie podmiotu finansującego interwencję w zakresie zdrowia publicznego. Element zawiera referencję do zasobu typu Organization zgodnego z profilem PLNiphOrganizationalEntity.  Zasób ten jest zawarty w nadrzędnym zasobie niosącym informacje o interwencji. (HealthcareService).

- availabilityPeriod – okres realizacji interwencji z zakresu zdrowia publicznego.

  - valuePeriod – wartości dla daty początkowej i końcowej okresu realizacji interwencji.

    - start – data początkowa,

    - end – data końcowa.

- recruitment – rozszerzone atrybuty interwencji z zakresu zdrowia publicznego określające warunki rekrutacji (określenie, czy jest otwarta, okres czasu obowiązywania i limit osób).

- shortName – nazwa skrócona interwencji z zakresu zdrowia publicznego.

  - valueString – wartość, w postaci ciągu znaków.

- activity – referencja do danych działania zdefiniowanych w obrębie interwencji

  - reference – referencja do zasobu typu HealthcareService, zgodnego z profilem PLNiphPublicHealthActivity, zawierającego dane działania zdefiniowanego w obrębie interwencji z zakresu zdrowia publicznego. Zasób ten jest zawarty w nadrzędnym zasobie niosącym informacje o interwencji. (HealthcareService).

Rozszerzenie: Podmiot powiązany (PLNiphOrganizationalEntityReference)

Kanoniczny URL: http://pzh.gov.pl/fhir/StructureDefinition/PLNiphExtOrganizationalEntityReference

Na potrzeby zapisania referencji do podmiotów opracowujących, realizujących i finansujących interwencje z zakresu zdrowia publicznego, zdefiniowano rozszerzenie do zasobu typu HealthcareService zgodne z profilem PLNiphOrganizationalEntityReference.

Atrybuty rozszerzenia

- valueReference – wskazanie zasobu zawierającego dane podmiotu powiązanego z interwencją w zakresie zdrowia publicznego. Element zawiera referencję do zasobu typu Organization zgodnego z profilem PLNiphOrganizationalEntity.

Rozszerzenie: Okres realizacji programu (PLNiphPublicHealthInterventionPeriod)

Kanoniczny URL: http://pzh.gov.pl/fhir/StructureDefinition/PLNiphExtPublicHealthInterventionPeriod

Na potrzeby zapisania okresu czasu realizacji interwencji z zakresu zdrowia publicznego zdefiniowano rozszerzenie do zasobu typu HealthcareService zgodne z profilem PLNiphPublicHealthIntervention.

Atrybuty rozszerzenia

- valuePeriod – okres czasu realizacji interwencji z zakresu zdrowia publicznego

  - start – data początku okresu,

end – data końca okresu.

Rozszerzenie: Nazwa dodatkowa (PLNiphExtAdditionalName)

Kanoniczny URL: http://pzh.gov.pl/fhir/StructureDefinition/PLNiphExtAdditionalName

Na potrzeby zapisania skróconej nazwy interwencji z zakresu zdrowia publicznego utworzono rozszerzenie dla zasobu typu HealthcareService.

Atrybuty rozszerzenia:

- valueString – skrócona nazwa interwencji z zakresu zdrowia publicznego.

Dane rekrutacji dla aktywności z zakresu zdrowia publicznego (PLNiphExtPublicHealthActivityRecruitment).

Kanoniczny URL: http://pzh.gov.pl/fhir/StructureDefinition/PLNiphExtPublicHealthActivityRecruitment

Na potrzeby zapisania danych dotyczących zasad rekrutacji do danego rodzaju aktywności z zakresu zdrowia publicznego zdefiniowano rozszerzenie dla zasobu typu HealthcareService.

Atrybuty rozszerzenia

- active – określenie, czy rekrutacja jest otwarta dla danej interwencji z zakresu zdrowia publicznego.

  - valueBoolean – wartość atrybutu, która może przyjmować wartości true lub false.

- period – okres czasu, w obrębie którego obowiązuj rekrutacja osób do danej interwencji z zakresu zdrowia publicznego.

  - valuePeriod – wartość atrybutu zawierająca datę początkową oraz końcową okresu.

    - start – data początkowa.

    - end – data końcowa.

- limit – limit osób jakie mogą być zapisane do danej interwencji z zakresu zdrowia publicznego w ramach rekrutacji.

  - valueUnsignedInt – wartość w postaci liczby całkowitej.

Działanie z zakresu zdrowia publicznego (PLNiphPublicHealthActivity)

Dane działań zdefiniowanych w obrębie interwencji z zakresu zdrowia publicznego zapisywane są za pomocą zasobu HealthcareService, który musi być zgodny z profilem PLNiphPublicHealthActivity. Referencje do poszczególnych działań znajdują się w głównym zasobie HealthcareService zawierającym dane samej interwencji, a treść zasobów dla poszczególnych działań są zawarte w zasobie nadrzędnym.

Atrybuty zasobu

- identifier – identyfikator działania z zakresu zdrowia publicznego nadany przez NIZP–PZH w ramach ewidencji programów zdrowotnych i interwencji nieprogramowych w aplikacji ProfiBaza.

  - system – unikalny identyfikator przestrzeni identyfikacji (puli identyfikatorów).

  - value – wartość identyfikatora.

- active – określenie statusu aktywności działania z zakresu zdrowia publicznego.

- category – kod rodzaju aktywności w zakresie zdrowia publicznego pozwalający na rozróżnienie programów zdrowotnych, działań w obrębie programów zdrowotnych oraz interwencji nieprogramowych.

  - coding – wskazanie pozycji ze słownika terminologicznego.

    - system – unikalny identyfikator słownika terminologicznego.

    - code – kod pozycji ze słownika terminologicznego.

    - display – nazwa pozycji ze słownika terminologicznego (nazwa wyświetlana).

- type – kod rodzaju działania w ramach interwencji z zakresie zdrowia publicznego.

  - coding – wskazanie pozycji ze słownika terminologicznego.

    - system – unikalny identyfikator słownika terminologicznego.

    - code – kod pozycji ze słownika terminologicznego.

    - display – nazwa pozycji ze słownika terminologicznego (nazwa wyświetlana).

- name – nazwa działania z zakresu zdrowia publicznego.

- comment – opis działania z zakresu zdrowia publicznego.

- telecom – adres telekomunikacyjny (nr telefonu, email itp.) do osoby odpowiedzialnej za informacje na temat działania z zakresu zdrowia publicznego.

  - system – wskazanie rodzaju adresu telekomunikacyjnego (np. nr telefonu, email).

  - value – właściwa wartość zawierająca dane adresu telekomunikacyjnego.

- coverageArea – wskazanie obszarów obowiązywania działania w zakresie zdrowia publicznego,

  - identifier – identyfikator TERYT określonego obszaru.

    - system – atrybut system powinien mieć wartość http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt, która jest kanonicznym adresem URL unikalnie identyfikującym pulę identyfikatorów TERYT.

    - value – atrybut value powinien zawierać wartość właściwego identyfikatora TERYT.

- eligibility – kod oznaczający grupę populacji, dla której przeznaczona jest dane działanie z zakresu zdrowia publicznego.

  - coding – wskazanie pozycji ze słownika terminologicznego.

    - system – unikalny identyfikator słownika terminologicznego.

    - code – kod pozycji ze słownika terminologicznego.

    - display – nazwa pozycji ze słownika terminologicznego (nazwa wyświetlana).

- eligibilityNote – opis zasad dostępności działania z zakresu zdrowia publicznego dla określonej grupy pacjentów.

Powiązania terminologiczne

- HealthcareService.category

  - Element code zawiera pozycję ze zbioru wartości dla rodzajów aktywności z zakresu zdrowia publicznego. Zbiór wartości dla tego elementu identyfikowany jest kanonicznym URL: http://pzh.gov.pl/fhir/ValueSet/rodzaje-aktywnosci-zp.

  - Element system musi mieć wartość: http://pzh.gov.pl/fhir/CodeSystem/rodzaje-aktywnosci-zp.

  - Element displayName zawiera nazwę rodzaju aktywności z zakresu zdrowia publicznego.

- HealthcareService.type

  - Element code zawiera pozycję ze zbioru wartości dla typów działań z zakresu zdrowia publicznego. Zbiór wartości dla tego elementu identyfikowany jest kanonicznym URL: http://pzh.gov.pl/fhir/ValueSet/typ-działania-zp.

  - Element system musi mieć wartość: http://pzh.gov.pl/fhir/CodeSystem/typ-działania-zp.

  - Element displayName zawiera nazwę typu interwencji z zakresu zdrowia publicznego.

- HealthcareService.eligibility

  - Element code zawiera pozycję ze zbioru wartości dla rodzaju grupy populacji, do której skierowana jest interwencja z zakresu zdrowia publicznego. Zbiór wartości dla tego elementu identyfikowany jest kanonicznym URL: http://pzh.gov.pl/fhir/ValueSet/rodzaj-grupy-populacji.

  - Element system musi mieć wartość: http://pzh.gov.pl/fhir/CodeSystem/rodzaj-grupy-populacji.

  - Element displayName zawiera nazwę rodzaju grupy populacji, do której skierowana jest interwencja.

Rozszerzenia zasobu

- developingEntity – wskazanie podmiotu opracowującego działanie w zakresie zdrowia publicznego. Element zawiera referencję do zasobu typu Organization zgodnego z profilem PLNiphOrganizationalEntity.  Zasób ten jest zawarty w nadrzędnym zasobie niosącym informacje o interwencji. (HealthcareService).

- implementingEntity – wskazanie podmiotu realizującego działanie w zakresie zdrowia publicznego. Element zawiera referencję do zasobu typu Organization zgodnego z profilem PLNiphOrganizationalEntity.  Zasób ten jest zawarty w nadrzędnym zasobie niosącym informacje o interwencji. (HealthcareService).

- foundingEntity – wskazanie podmiotu finansującego działanie w zakresie zdrowia publicznego. Element zawiera referencję do zasobu typu Organization zgodnego z profilem PLNiphOrganizationalEntity.  Zasób ten jest zawarty w nadrzędnym zasobie niosącym informacje o interwencji. (HealthcareService).

- availabilityPeriod – okres realizacji działania z zakresu zdrowia publicznego.

  - valuePeriod – wartości dla daty początkowej i końcowej okresu realizacji działania.

    - start – data początkowa,

    - end – data końcowa.

- recruitment – rozszerzone atrybuty działania z zakresu zdrowia publicznego określające warunki rekrutacji (określenie, czy jest otwarta, okres czasu obowiązywania i limit osób).

Rozszerzenie: Podmiot powiązany (PLNiphOrganizationalEntityReference)

Kanoniczny URL: http://pzh.gov.pl/fhir/StructureDefinition/PLNiphExtOrganizationalEntityReference

Na potrzeby zapisania referencji do podmiotów opracowujących, realizujących i finansujących działania z zakresu zdrowia publicznego, zdefiniowano rozszerzenie dla zasobu typu HealthcareService zgodne z profilem PLNiphOrganizationalEntityReference.

Atrybuty rozszerzenia

- valueReference – wskazanie zasobu zawierającego dane podmiotu powiązanego z działaniem w zakresie zdrowia publicznego. Element zawiera referencję do zasobu typu Organization zgodnego z profilem PLNiphOrganizationalEntity.

Rozszerzenie: Okres realizacji programu (PLNiphPublicHealthInterventionPeriod)

Kanoniczny URL: http://pzh.gov.pl/fhir/StructureDefinition/PLNiphExtPublicHealthInterventionPeriod

Na potrzeby zapisania okresu czasu realizacji działania z zakresu zdrowia publicznego zdefiniowano rozszerzenie do zasobu typu HealthcareService zgodne z profilem PLNiphPublicHealthIntervention.

Atrybuty rozszerzenia

- valuePeriod – okres czasu realizacji działania z zakresu zdrowia publicznego

  - start – data początku okresu,

end – data końca okresu.

Dane rekrutacji dla aktywności z zakresu zdrowia publicznego (PLNiphExtPublicHealthActivityRecruitment).

Kanoniczny URL: http://pzh.gov.pl/fhir/StructureDefinition/PLNiphExtPublicHealthActivityRecruitment

Na potrzeby zapisania danych dotyczących zasad rekrutacji do danego rodzaju aktywności z zakresu zdrowia publicznego zdefiniowano rozszerzenie dla zasobu typu HealthcareService.

Atrybuty rozszerzenia

- active – określenie czy rekrutacja jest otwarta dla danej interwencji z zakresu zdrowia publicznego.

  - valueBoolean – wartość atrybutu, która może przyjmować wartości true lub false.

- period – okres czasu, w obrębie którego obowiązuj rekrutacja osób do danej interwencji z zakresu zdrowia publicznego.

  - valuePeriod – wartość atrybutu zawierająca datę początkową oraz końcową okresu.

    - start – data początkowa.

    - end – data końcowa.

- limit – limit osób jakie mogą być zapisane do danej interwencji z zakresu zdrowia publicznego w ramach rekrutacji.

  - valueUnsignedInt – wartość w postaci liczby całkowitej.

Podmiot (PLNiphOrganizationalEntity)

Kanoniczny URL: http://pzh.gov.pl/fhir/StructureDefinition/PLNiphOrganizationalEntity

Dane podmiotu powiązanego z interwencją z zakresu zdrowia publicznego zapisywane są za pomocą zasobu HL7 FHIR typu Organization, który musi być zgodny z profilem PLNiphOrganizationEntity.

Zasoby tego typu zawierane są w nadrzędnym zasobie, który niesie informacje o interwencji. Podmioty występują w roli organizacji opracowujących, realizujących lub i/lub finansujących interwencje z zakresu zdrowia publicznego (programy zdrowotne lub interwencje nieprogramowe).

Atrybuty zasobu

- identifier – identyfikator podmiotu publicznego nadany przez NIZP–PZH w ramach ewidencji programów zdrowotnych i interwencji nieprogramowych w aplikacji ProfiBaza.

  - type  – kod rodzaju identyfikatora wybranego dla danego podmiotu.

- active – określenie statusu aktywności podmiotu powiązanego z interwencją z zakresu zdrowia publicznego.

- type – kod typu podmiotu (np. ministerstwo, jednostka samorządu terytorialnego)

- name – nazwa podmiotu,

- telecom – dane telekomunikacyjne podmiotu:

  - numer telefonu - element telecom, dla którego wartość elementu system jest równa "phone", a element value zawiera właściwy numer telefonu,

  - adres email - element telecom, dla którego wartość elementu system jest równa "email", a element value zawiera właściwy adres email.

- address – fizyczny adres podmiotu, w ramach którego określone są:

  - miasto – zapisywane jako wartość elementu city,

  - kod pocztowy – zapisywany jako wartość elementu postalCode,

  - nazwa ulicy, numer domu oraz opcjonalnie numer mieszkania zapisywane jako elementu line,

  - państwo – zapisywane jako wartość elementu country.

Rozszerzenia zasobu

- additionalName – dodatkowa nazwa podmiotu.

- regionalLevelCode – kod oznaczający poziom regionalny dla jednostki samorządu terytorialnego (np. miasto, powiat, województwo).

Powiązania terminologiczne

- Organization.identifier.type

  - Element code zawiera pozycję ze zbioru wartości dla rodzajów identyfikatorów podmiotów. Zbiór wartości dla tego elementu identyfikowany jest kanonicznym URL: http://pzh.gov.pl/fhir/ValueSet/rodzaj-identyfikatora-podmiotu

  - Element system musi mieć wartość: http://pzh.gov.pl/fhir/CodeSystem/rodzaj-identyfikatora-podmiotu

  - Element displayName zawiera nazwę typu identyfikatorów podmiotów.

- Organization.type

  - Element code zawiera pozycję ze zbioru wartości dla typów podmiotów powiązanych z interwencjami z zakresu zdrowia pubicznego. Zbiór wartości dla tego elementu identyfikowany jest kanonicznym URL: http://pzh.gov.pl/fhir/ValueSet/rodzaj-podmiotu.

  - Element system musi mieć wartość: http://pzh.gov.pl/fhir/CodeSystem/rodzaj-podmiotu.

  - Element displayName zawiera nazwę typu podmiotu.

Rozszerzenie: Nazwa dodatkowa (PLNiphExtAdditionalName)

Kanoniczny URL: http://pzh.gov.pl/fhir/StructureDefinition/PLNiphExtOrganizationalEntityAdditionalName

Na potrzeby zapisania dodatkowej nazwy podmiotu powiązanego z interwencją z zakresu zdrowia publicznego utworzono rozszerzenie dla zasobu typu Organization.

Atrybuty rozszerzenia:

- valueString – dodatkowa nazwa podmiotu.

Rozszerzenie: Poziom Jednostki Samorządu Terytorialnego (PLNiphExtOrganizationalEntityRegionalLevelCode)

Kanoniczny URL: http://pzh.gov.pl/fhir/StructureDefinition/PLNiphExtOrganizationalEntityRegionalLevelCode

Na potrzeby zapisania poziomu jednostki samorządu terytorialnego jako dodatkowego atrybutu podmiotu związanego z interwencją z zakresu zdrowia publicznego zdefiniowano rozszerzenie dla zasobu typu Organization, które powinno być zgodne z profilem PLNiphExtOrganizationEntityRegionalLevelCode.

Atrybuty rozszerzenia

- valueCoding – wskazanie pozycji słownika poziomów jednostek samorządu terytorialnego

  - system – kanoniczny URL słownika terminologicznego dla poziomów jednostek samorządu terytorialnego

  - code – kod ze słownika terminologicznego poziomów jednostek samorządu terytorialnego

  - display – nazwa pozycji ze słownika terminologicznego dla poziomów jednostek samorządu terytorialnego.

Powiązania terminologiczne

- Extension.valueCoding

  - Element code zawiera pozycję ze zbioru wartości dla poziomów jednostek samorządu terytorialnego. Zbiór wartości dla tego elementu identyfikowany jest kanonicznym URL: http://pzh.gov.pl/fhir/ValueSet/poziomy-jst.

  - Element system musi mieć wartość: http://pzh.gov.pl/fhir/CodeSystem/poziomy-jst.

  - Element displayName zawiera nazwę pozycji słownika terminologicznego dla poziomów jednostek samorządu terytorialnego.

Interakcje

Pobieranie interwencji z zakresu zdrowia publicznego spełniających określone kryteria

Wywołanie operacji

GET [base]/HealthcareService?[parameters]

Parametry wejściowe wyszukiwania

| Nazwa | Krotność | Typ danych | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| active | 1..1 | token | Określenie czy wyszukiwanie dotyczy aktywnych interwencji (wartość = „true”), czy tych, które już nie są aktywne (wartość = „false”). |
| name | 0..1 | string | Fragment nazwy interwencji z zakresu zdrowia publicznego. |
| short-name | 0..1 | string | Fragment nazwy skróconej interwencji z zakresu zdrowia publicznego. |
| identifier | 0..1 | token | Identyfikator interwencji z zakresie zdrowia publicznego nadany w ramach inwentaryzacji w systemie ProfiBaza. |
| characteristic | 0..1 | token | Kod ze słownika terminologicznego określający zasięg interwencji z zakresu zdrowia publicznego. |
| coverage-area | 0..* | token | Lista identyfikatorów TERYT określających obszar obowiązywania interwencji z zakresu zdrowia publicznego. |
| eligibility | 0..1 | token | Kod ze słownika terminologicznego określający rodzaj grupy populacji, do której kierowana jest interwencja z zakresu zdrowia publicznego. |
| eligibility-age | 0..1 | number | Zakres wieku osób, dla których przeznaczona jest interwencja. |
| eligibility-sex | 0..1 | token | Kod ze słownika terminologicznego określający płeć osób, dla których przeznaczona jest interwencja. |
| service-category | 0..1 | token | Kod ze słownika terminologicznego oznaczająca rodzaj wyszukiwanej aktywności z zakresu zdrowia publicznego (np. program zdrowotny, interwencja nieprogramowa). |
| service-type | 0..1 | token | Kod ze słownika terminologicznego określająca rodzaj interwencji z zakresu zdrowia publicznego. |
| activity.name | 0..1 | string | Fragment nazwy działania zdefiniowanego w ramach interwencji w zakresie zdrowia publicznego. |
| activity.identifier | 0..1 | token | Identyfikator działania w ramach interwencji z zakresu zdrowia publicznego nadany w systemie ProfiBaza. |
| activity.coverage-area | 0..1 | token | Lista identyfikatorów TERYT określających obszar obowiązywania działania zdefiniowanego w ramach interwencji z zakresu zdrowia publicznego. |
| activity.eligibility | 0..1 | token | Kod ze słownika terminologicznego określający rodzaj grupy populacji, do której kierowane jest działanie. |
| activity.eligibility-age | 0..1 | numer | Zakres wieku osób, dla których przeznaczone jest działanie. |
| activity.eligibility-sex | 0..1 | token | Kod ze słownika terminologicznego określający płeć osób, dla których przeznaczone jest działanie. |
| activity.service-type |  |  | Kod ze słownika terminologicznego określająca rodzaj działania zdefiniowanego w ramach interwencji z zakresu zdrowia publicznego. |

Parametry wyjściowe wyszukiwania

| Nazwa | Krotność | Typ danych | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| result | 1..1 | Resource | W wyniku wyszukiwania zwracany jest zasób typu Bundle zawierający listę wyszukanych interwencji z zakresu zdrowia publicznego w postaci zasobów typu HealthcareService, które muszą być zgodne z profilem PLNiphPublicHealthIntervention. |

W przypadku wystąpienia błędu w trakcie wywoływania wyszukiwania, zwracany jest standardowy zasób infrastrukturalny typu OperationOutcome, który zawiera informację o błędach, które wystąpiły w trakcie wywoływania wyszukiwania.

Wyszukiwanie dokumentów źródłowych

Interfejs umożliwiający wyszukiwanie dokumentów przechowywanych w repozytorium dokumentów źródłowych przy wykorzystaniu określonego zbioru metadanych dokumentów. Interfejs został wyspecyfikowany przy użyciu standardu HL7 FHIR oraz jest adaptacją profilu IHE Mobile Access to Health Documents (MHD) w zakresie transakcji ITI-67 Find Document References profilu na potrzeby udostępniania dokumentów z dziedziny zdrowia publicznego. Zakres możliwych parametrów wyszukiwania dokumentów jest określony w profilu i jest stworzony na bazie definicji metadanych profilu IHE Cross-Enterprise Document Sharing (XDS.b), powszechnie implementowanego do udostępniania i wymiany dokumentów. Operacja wyszukiwania wykorzystuje standardową operację FHIR REST API wywoływaną przy pomocy protokołu HTTP/HTTPS, a jako wynik wywołania wyszukiwania zwracany jest zasób FHIR typu Bundle zawierający zbiór zasobów typu DocumentReference reprezentujących metadane wyszukanych dokumentów.

Profile HL7 FHIR dla wymienianych obiektów

Metryka dokumentu źródłowego (PLNiphSourceDocumentReference)

Kanoniczny URL: http://pzh.giv.pl/fhir/StructureDefinition/PLNiphSourceDocumentReference

Metadane dokumentów źródłowych, dla których istnieje możliwość wyszukiwania w Repozytorium dokumentów źródłowych systemu ProfiBaza, zwracane są w postaci zasobów HL7 FHIR typu DocumentReference, które muszą być zgodne z profilem PLNiphSourceDocumentReference.

Atrybuty zasobu

- masterIdentifier – unikalny główny identyfikator dokumentu źródłowego.

  - system – unikalny identyfikator przestrzeni identyfikacji (puli identyfikatorów).

  - value – wartość identyfikatora.

- identifier – dodatkowy unikalny identyfikator dokumentu źródłowego. Identyfikatorem tym może być identyfikator zbioru wersji dokumentów źródłowych.

  - type – kod określający rodzaj identyfikatora dodatkowego dla dokumentu źródłowego.

    - coding – wskazanie pozycji ze słownika terminologicznego.

      - system – unikalny identyfikator słownika terminologicznego.

      - code – kod pozycji ze słownika terminologicznego.

      - display – nazwa pozycji ze słownika terminologicznego (nazwa wyświetlana).

  - system – unikalny identyfikator przestrzeni identyfikacji (puli identyfikatorów).

  - value – wartość identyfikatora.

- status – określenia statusu dokumentu, który może przyjmować wartości:

  - „current” – dla aktualnych dokumentów źródłowych.

  - „superseded” – dla poprzednich wersji dokumentów źródłowych zastąpionych w repozytorium przez nowsze wersje dokumentów.

- type – typ dokumentu źródłowego.

  - coding – wskazanie pozycji ze słownika terminologicznego.

    - system – unikalny identyfikator słownika terminologicznego.

    - code – kod pozycji ze słownika terminologicznego.

    - display – nazwa pozycji ze słownika terminologicznego (nazwa wyświetlana).

- created – data utworzenia metryki dokumentu źródłowego.

- author – wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za utworzenie dokumentu źródłowego.

  - reference – referencja do zasobu typu Organization, zgodnego z profilem PLNiphOrganizationalEntity, zawierającego dane podmiotu, w ramach którego dokument źródłowy został utworzony. Zasób ten jest zawarty w nadrzędnym zasobie niosącym informację o metadanych dokumentu (DocumentReference).

- authenticator – wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za uwierzytelnienie dokumentu źródłowego.

  - reference – referencja do zasobu typu Organization, zgodnego z profilem PLNiphOrganizationalEntity, zawierającego dane podmiotu, w imieniu którego dokument źródłowy został uwierzytelniony. Zasób ten jest zawarty w nadrzędnym zasobie niosącym informację o metadanych dokumentu (DocumentReference).

- custodian – wskazanie identyfikatora organizacji odpowiedzialnej za przechowywanie dokumentu źródłowego.

  - identifier – globalnie unikalny identyfikator organizacji.

    - system – unikalny identyfikator przestrzeni identyfikacji (puli identyfikatorów).

    - value – wartość identyfikatora.

- relatesTo – określenie relacji dokumentu źródłowego z innymi dokumentami źródłowym repozytorium uruchomionego w ramach systemu ProfiBaza.

  - code – kod określający rodzaj relacji między dokumentami źródłowymi:

    - „replaces” – dokument jest kolejną wersja i zastępuje inny dokument,

    - „transforms” – dokument jest transformacją innego dokumentu (np. do innego formatu)

    - „appends” – dokument jest rozszerzeniem innego dokumentu,

    - „signs” – dokument jest związany z podpisem innego dokumentu.

  - target – wskazanie dokumentu źródłowego, którego dotyczy powiązanie.

    - reference – referencja do zasobu typu DocumentReference, zgodnego z profilem PLNiphSourceDocumentReferenc, zawierającego dane dokumentu, którego dotyczy powiązanie z danym dokumentem źródłowym. Zasób ten jest zawarty w nadrzędnym zasobie niosącym informację o metadanych dokumentu (DocumentReference).

- description – opis dokumentu źródłowego.

- content – dane dotyczące formatu i fizycznej postaci dokumentu (pliku dokumentu).

  - attachment –

    - contentType – format pliku dokumentu wyrażony za pomocą typów MIME.

    - url – unikalny adres URL pliku do dokumentu, za pomocą którego można pobrać dokument, którego dotyczą metadane.

    - size – rozmiar pliku dokumentu źródłowego.

    - hash – suma kontrolna pliku dokumentu źródłowego.

    - title – nazwa pliku dokumentu źródłowego.

    - creation – data utworzenia pliku dokumentu źródłowego.

  - format – określenie formatu dokumentu.

    - coding – wskazanie pozycji ze słownika terminologicznego.

      - system – unikalny identyfikator słownika terminologicznego.

      - code – kod pozycji ze słownika terminologicznego.

      - display – nazwa pozycji ze słownika terminologicznego (nazwa wyświetlana).

Powiązania terminologiczne

- identifier.type

  - Element code zawiera pozycję ze zbioru wartości dla rodzajów identyfikatorów dokumentów źródłowych. Zbiór wartości dla tego elementu identyfikowany jest kanonicznym URL: http://pzh.gov.pl/fhir/ValueSet/rodzaj-identyfikatora-dokumentu.

  - Element system musi mieć wartość: http://pzh.gov.pl/fhir/CodeSystem/rodzaj-identyfikatora-dokumentu.

  - Element displayName zawiera nazwę typu identyfikatorów dokumentów źródłowych.

- status – atrybut może mieć jedną z dwóch wartości:

  - current” – dla aktualnych dokumentów źródłowych.

  - „superseded” – dla poprzednich wersji dokumentów źródłowych zastąpionych w repozytorium przez nowsze wersje dokumentów.

- type

  - Element code zawiera pozycję ze zbioru wartości dla typów dokumentów źródłowych. Zbiór wartości dla tego elementu identyfikowany jest kanonicznym URL: http://pzh.gov.pl/fhir/ValueSet/typ-dokumentu-zrodlowego.

  - Element system musi mieć wartość: http://pzh.gov.pl/fhir/CodeSystem/typ-dokumentu-zrodlowego.

  - Element displayName zawiera nazwę typu dokumentu źródłowego.

- content.attachment.contentType – atrybut zawiera jedną z pozycji dla typów MIME określonych w ramach specyfikacji BCP-13 (http://tools.ietf.org/html/bcp13).

- content.format

  - Element code zawiera pozycję ze zbioru wartości dla rodzajów formatów dokumentów źródłowych. Zbiór wartości dla tego elementu identyfikowany jest kanonicznym URL: http://pzh.gov.pl/fhir/ValueSet/format-dokumentu-zrodlowego.

  - Element system musi mieć wartość: http://pzh.gov.pl/fhir/CodeSystem/format-dokumentu-zrodlowego.

  - Element displayName zawiera nazwę rodzaju formatu dokumentu źródłowego.

Podmiot (PLNiphOrganizationalEntity)

Kanoniczny URL: http://pzh.gov.pl/fhir/StructureDefinition/PLNiphOrganizationalEntity

Dane podmiotu powiązanego z interwencją z zakresu zdrowia publicznego zapisywane są za pomocą zasobu HL7 FHIR typu Organization, który musi być zgodny z profilem PLNiphOrganizationEntity.

Zasoby tego typu zawierane są w nadrzędnym zasobie, który niesie informacje o interwencji. Podmioty występują w roli organizacji opracowujących, realizujących lub i/lub finansujących interwencje z zakresu zdrowia publicznego (programy zdrowotne lub interwencje nieprogramowe).

Atrybuty zasobu

- identifier – identyfikator podmiotu publicznego nadany przez NIZP–PZH w ramach ewidencji programów zdrowotnych i interwencji nieprogramowych w aplikacji ProfiBaza.

  - type  – kod rodzaju identyfikatora wybranego dla danego podmiotu.

- active – określenie statusu aktywności podmiotu powiązanego z interwencją z zakresu zdrowia publicznego.

- type – kod typu podmiotu (np. ministerstwo, jednostka samorządu terytorialnego)

- name – nazwa podmiotu,

- telecom – dane telekomunikacyjne podmiotu:

  - numer telefonu - element telecom, dla którego wartość elementu system jest równa "phone", a element value zawiera właściwy numer telefonu,

  - adres email - element telecom, dla którego wartość elementu system jest równa "email", a element value zawiera właściwy adres email.

- address – fizyczny adres podmiotu, w ramach którego określone są:

  - miasto – zapisywane jako wartość elementu city,

  - kod pocztowy – zapisywany jako wartość elementu postalCode,

  - nazwa ulicy, numer domu oraz opcjonalnie numer mieszkania zapisywane jako elementu line,

  - państwo – zapisywane jako wartość elementu country.

Rozszerzenia zasobu

- additionalName – dodatkowa nazwa podmiotu.

- regionalLevelCode – kod oznaczający poziom regionalny dla jednostki samorządu terytorialnego (np. miasto, powiat, województwo).

Powiązania terminologiczne

- Organization.identifier.type

  - Element code zawiera pozycję ze zbioru wartości dla rodzajów identyfikatorów podmiotów. Zbiór wartości dla tego elementu identyfikowany jest kanonicznym URL: http://pzh.gov.pl/fhir/ValueSet/rodzaj-identyfikatora-podmiotu.

  - Element system musi mieć wartość: http://pzh.gov.pl/fhir/CodeSystem/rodzaj-identyfikatora-podmiotu.

  - Element displayName zawiera nazwę typu identyfikatorów podmiotów.

- Organization.type

  - Element code zawiera pozycję ze zbioru wartości dla typów podmiotów powiązanych z interwencjami z zakresu zdrowia publicznego. Zbiór wartości dla tego elementu identyfikowany jest kanonicznym URL: http://pzh.gov.pl/fhir/ValueSet/rodzaj-podmiotu.

  - Element system musi mieć wartość: http://pzh.gov.pl/fhir/CodeSystem/rodzaj-podmiotu.

  - Element displayName zawiera nazwę typu podmiotu.

Rozszerzenie: Nazwa dodatkowa (PLNiphExtAdditionalName)

Kanoniczny URL: http://pzh.gov.pl/fhir/StructureDefinition/PLNiphExtOrganizationalEntityAdditionalName

Na potrzeby zapisania dodatkowej nazwy podmiotu powiązanego z interwencją z zakresu zdrowia publicznego utworzono rozszerzenie dla zasobu typu Organization.

Atrybuty rozszerzenia:

- valueString – dodatkowa nazwa podmiotu.

Rozszerzenie: Poziom Jednostki Samorządu Terytorialnego (PLNiphExtOrganizationalEntityRegionalLevelCode)

Kanoniczny URL: http://pzh.gov.pl/fhir/StructureDefinition/PLNiphExtOrganizationalEntityRegionalLevelCode

Na potrzeby zapisania poziomu jednostki samorządu terytorialnego jako dodatkowego atrybutu podmiotu związanego z interwencją z zakresu zdrowia publicznego zdefiniowano rozszerzenie dla zasobu typu Organization, które powinno być zgodne z profilem PLNiphExtOrganizationEntityRegionalLevelCode.

Atrybuty rozszerzenia

- valueCoding – wskazanie pozycji słownika poziomów jednostek samorządu terytorialnego

  - system – kanoniczny URL słownika terminologicznego dla poziomów jednostek samorządu terytorialnego

  - code – kod ze słownika terminologicznego poziomów jednostek samorządu terytorialnego

  - display – nazwa pozycji ze słownika terminologicznego dla poziomów jednostek samorządu terytorialnego.

Powiązania terminologiczne

- Extension.valueCoding

  - Element code zawiera pozycję ze zbioru wartości dla poziomów jednostek samorządu terytorialnego. Zbiór wartości dla tego elementu identyfikowany jest kanonicznym URL: http://pzh.gov.pl/fhir/ValueSet/poziomy-jst.

  - Element system musi mieć wartość: http://pzh.gov.pl/fhir/CodeSystem/poziomy-jst.

  - Element displayName zawiera nazwę pozycji słownika terminologicznego dla poziomów jednostek samorządu terytorialnego.

Interakcje

Wyszukiwanie dokumentów źródłowych

Wywołanie operacji

GET [base]/DocumentReference?[parameters]

Parametry wejściowe wyszukiwania

| Nazwa | Krotność | Typ danych | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| authenticator | 0..1 | reference | Referencja do organizacji, która uwierzytelniła dokument źródłowy. |
| author | 0..1 | reference | Referencja do organizacji, w ramach której utworzono dokument źródłowy. |
| contenttype | 0..1 | token | Typ MIME zawartości dokumentu. |
| description | 0..1 | string | Fragment opisu dokumentu. |
| format | 0..1 | token | Kod ze słownika terminologicznego określający format dokumentu źródłowego. |
| identifier | 0..1 | token | Unikalny identyfikator dokumentu źródłowego. |
| status | 0..1 | token | Status dokumentu źródłowego. Atrybut może przyjmować dwie wartości: „current” – dla aktualnych dokumentów źródłowych. „superseded” – dla poprzednich wersji dokumentów źródłowych zastąpionych w repozytorium przez nowsze wersje dokumentów. |
| type | 0..1 | token | Kod ze słownika terminologicznego określający typ dokumentu źródłowego. |

Parametry wyjściowe wyszukiwania

| Nazwa | Krotność | Typ danych | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| result | 0..1 | Resource | W wyniku wyszukiwania zwracany jest zasób typu Bundle zawierający metadane dokumentów źródłowych spełniających kryteria wyszukiwania w postaci listy zasobów typu DocumentReference, które muszą być zgodne z profilem PLNiphSourceDocumentReference. |

W przypadku wystąpienia błędu w trakcie wywoływania wyszukiwania, zwracany jest standardowy zasób infrastrukturalny typu OperationOutcome, który zawiera informację o błędach, które wystąpiły w trakcie wywoływania wyszukiwania.

Pobieranie dokumentów źródłowych

Interfejs umożliwiający pobranie dokumentu źródłowego na postawie adresu URL (wskazującego lokalizację dokumentu) pochodzącego z metadanych, będących wynikiem wyszukiwania dokumentów. Interfejs jest adaptacją profilu IHE Mobile Access to Health Documents (MHD) w zakresie transakcji ITI-68 Retrieve Document na potrzeby udostępniania dokumentów z dziedziny zdrowia publicznego.  Interfejs opiera się na wywołaniu żądania GET przy pomocy protokołu HTTP/HTTPS. W odpowiedzi zwracana jest treść dokumentu, na który wskazuje unikalny adres URL będący przedmiotem zapytania.

Interakcje

Pobieranie dokumentów źródłowych

Wywołanie operacji

GET [base]/ [documentUrl]

Parametry wejściowe operacji

| Nazwa | Krotność | Typ danych | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| documentUrl | 1..1 | string | Adres URL lokalizacji dokumentu. Na adres ten wskazuje zasób typu DocumentReference reprezentujący metadane dokumentu. Wskazanie to znajduje się w atrybucie content.attachment.url. |

Parametry wyjściowe operacji

| Nazwa | Krotność | Typ danych | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| result | 1..1 |  | Treść dokumentu. |

Interfejsy usługi konfiguracji i generowania raportów analitycznych

Usługa konfiguracji i generowania raportów analitycznych uruchomiona w ramach infrastruktury chmury publicznej systemu ProfiBaza udostępnia interfejsu realizujące funkcjonalności w zakresie:

- pobierania listy aplikacji zawierających grupę raportów i paneli nawigacyjnych,

- pobieranie listy raportów dla aplikacji,

- pobieranie listy paneli nawigacyjnych dla aplikacji,

- pobieranie warstwy prezentacyjnej raportu na bazie określonego zbioru danych,

- pobieranie warstwy prezentacyjnej panelu nawigacyjnego na bazie elementów wizualizacyjnych z określonych raportów.

Interakcje

Pobieranie listy aplikacji zawierających grupy raportów i paneli nawigacyjnych

Usługa konfiguracji i generowania raportów analitycznych uruchomiona w ramach infrastruktury chmury publicznej udostępnia interfejs umożliwiający pobranie listy aplikacji, które zawierają definicję grup raportów i paneli nawigacyjnych zaprojektowanych w celu prezentacji danych dla celów raportowania analitycznego.

Parametry wejściowe

Operacja nie ma zdefiniowanych żadnych parametrów wejściowych

Parametry wyjściowe

Jako wynik zapytania zwracana jest lista obiektów zawierających informacje o aplikacjach zdefiniowanych w ramach usługi zarządzania raportami analitycznymi chmury publicznej. Zwracane obiekty muszą zawierać co najmniej trzy wymagane atrybuty:

| Nazwa | Krotność | Typ danych | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| applicationId | 1..1 | string | Unikalny identyfikator aplikacji zawierającej grupę raportów oraz paneli nawigacyjnych stworzonych dla celów raportowania analitycznego. |
| applicationName | 1..1 | string | Nazwa aplikacji. |
| applicationDescription | 1..1 | string | Opis aplikacji. |

Pobieranie listy raportów dla aplikacji w ramach raportowania analitycznego

Usługa konfiguracji i generowania raportów analitycznych uruchomiona w ramach infrastruktury chmury publicznej udostępnia interfejs umożliwiający pobranie listy raportów na potrzeby uzyskania listy unikalnych adresów URL umożliwiających pobranie warstwy prezentacyjnej i wyświetlenie dostępnych raportów analitycznych.

Parametry wejściowe

| Nazwa | Krotność | Typ danych | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| applicationId | 0..1 | string | Unikalny identyfikator aplikacji zawierającej grupę raportów oraz paneli nawigacyjnych. |

Parametry wyjściowe

Jako wynik wywołania zwracana jest lista obiektów zawierających dane raportów zdefiniowanych w ramach wskazanej aplikacji. Przy wykorzystaniu zwracanych atrybutów można pobrać treść (warstwę prezentacyjną) określonego raportu i wyświetlić ją w komponencie prezentacji danych. Zwracane obiekty muszą zawierać co najmniej pięć atrybutów:

| Nazwa | Krotność | Typ danych | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| applicationId | 1..1 | string | Unikalny identyfikator aplikacji, w obrębie której zdefiniowany jest raport. |
| reportId | 1..1 | string | Unikalny identyfikator raportu. |
| reportName | 1..1 | string | Nazwa raportu. |
| reportDescription | 1..1 | string | Opis raportu. |
| datasetId | 1..1 | string | Unikalny identyfikator zbioru wartości, na podstawie którego zdefiniowany jest raport. |

Pobieranie listy paneli nawigacyjnych dla aplikacji w ramach raportowania analitycznego

Usługa konfiguracji i generowania raportów analitycznych uruchomiona w ramach infrastruktury chmury publicznej udostępnia interfejs umożliwiający pobranie listy paneli nawigacyjnych na potrzeby uzyskania listy unikalnych adresów URL umożliwiających pobranie warstwy prezentacyjnej i wyświetlenie dostępnych paneli, zawierających komponenty wizualizacyjne pochodzące z różnych raportów.

Parametry wejściowe

| Nazwa | Krotność | Typ danych | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| applicationId | 1..1 | string | Unikalny identyfikator aplikacji zawierającej grupę raportów oraz paneli nawigacyjnych. |

Parametry wyjściowe

Jako wynik wywołania zwracana jest lista obiektów zawierających dane paneli nawigacyjnych zdefiniowanych w ramach wskazanej aplikacji. Przy wykorzystaniu zwracanych atrybutów można pobrać treść (warstwę prezentacyjną) określonego panelu nawigacyjnego i wyświetlić ją w komponencie prezentacji danych. Zwracane obiekty muszą zawierać co najmniej cztery atrybuty:

| Nazwa | Krotność | Typ danych | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| applicationId | 1..1 | string | Unikalny identyfikator aplikacji, w obrębie której zdefiniowany jest panel nawigacyjny. |
| dashboardId | 1..1 | string | Unikalny identyfikator panelu nawigacyjnego. |
| dashboardName | 1..1 | string | Nazwa panelu nawigacyjnego. |
| dashboardUrl | 1..1 | string | Unikalny adres URL, za pomocą którego można pobrać warstwę prezentacyjną panelu nawigacyjnego. |

Pobieranie warstwy prezentacyjnej raportu analitycznego

Usługa konfiguracji i generowania raportów analitycznych uruchomiona w ramach infrastruktury chmury publicznej udostępnia interfejs umożliwiający pobranie treści raportu (jego warstwy prezentacyjnej) i wyświetlenie jej użytkownikowi aplikacji.

Parametry wejściowe

| Nazwa | Krotność | Typ danych | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| reportUrl | 1..1 | reference | Unikalny adres URL, za pomocą którego można pobrać warstwę prezentacyjną raportu. |

Parametry wyjściowe

W wyniku wywołania zapytania zwracana jest treść warstwy prezentacji raportu, którą można bezpośrednio wyświetlić w komponencie prezentacji danych.

| Nazwa | Krotność | Typ danych | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| result | 1..1 | binary | Treść warstwy prezentacyjnej raportu. |

Pobieranie warstwy prezentacyjnej panelu nawigacyjnego

Usługa konfiguracji i generowania raportów analitycznych uruchomiona w ramach infrastruktury chmury publicznej udostępnia interfejs umożliwiający pobranie treści panelu nawigacyjnego (jego warstwy prezentacyjnej) i wyświetlenie jej użytkownikowi aplikacji.

Parametry wejściowe

| Nazwa | Krotność | Typ danych | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| reportUrl | 1..1 | reference | Unikalny adres URL, za pomocą którego można pobrać warstwę prezentacyjną panelu nawigacyjnego. |

Parametry wyjściowe

W wyniku wywołania zapytania zwracana jest treść warstwy prezentacji raportu, którą można bezpośrednio wyświetlić w komponencie prezentacji danych.

| Nazwa | Krotność | Typ danych | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| result | 1..1 | binary | Treść warstwy prezentacyjnej panelu nawigacyjnego. |